### Прогнозирование DX прохождения в диапазоне 160м.

Крохмаль А.В.(RM4HM) 446001, г. Сызрань, Самарской обл., аб/ящ 12

Многие начинающие радиолюбители,желающие провести дальнее,интересное QSO в диапазоне 160м.,готовы с вечера и до утра просидеть у трансивера в ожидании хорошего прохождения.Прежде всего это вредно для здоровья самого оператора,также ведет к излишнему потреблению эл.энергии при долгой работе на общий вызов.Простая метода,предлагаемая в этой статье,по мнению автора,поможет начинающим радиолюбителям определять время наилучшего прохождения радиоволн на выбранной ими трассе.

Прохождение радиоволн на НЧ диапазонах определяется многими факторами. Прежде всего, степенью ионизации нижних слоев D и E ионосферы (далее DE- слой), зависящего от многих причин: от положения Солнца над линией горизонта,т.е. времени суток,его активности,времени года. Чем меньше ионизация слоя DE, меньше поглощение радиоволн этим слоем, тем устойчивее прохождение на НЧ. Именно этим объясняется хорошее прохождение в диапазоне 160м. длинными зимними ночами и плохое летом. Метода определения качественной степени ионизации слоя DE и возможности установления связи учитывает все эти факторы.

Для наглядности рассмотрим два различных по времени и по расстоянию случая.Например ночи с субботы на воскресенье 24-25 июня и 23-24 декабря 2006г. трассы Самара-Новосибирск, Самара-Якутск. Из календаря, или любого другого источника,возмем время восхода и захода Солнца. Время восхода и захода в календаре дано по местному времени, но эти города находятся в разных часовых поясах. Поэтому приведем все к единому времени,например MSK, но с учетом часовых поясов. Для г.Самары MSK+1, для Новосибирска MSK+3, для Якутска MSK+ 6.Округлим значения,взятые из календаря, до целого часа.Заносим все данные в таблицу [см.таб.1].

Таблица 1

| Время из календаря (местное) | 24 июня | 25 июня | 23 декабря | 24 декабря |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Восход 04.45 (05.00) | Заход 22.18 (22.00) | Восход 04.45 (05.00) | Заход 22.18 (22.00) | Восход 08.58 (09.00) | Заход 15.58 (16.00) | Восход 08.58 (09.00) | заход 15.59 (16.00) |
| Время графика (MSK) | Восход А1s - 04 A1n - 02 A1y - 23 (23.06.06) | Заход С1s - 21 C1n - 19 C1y - 16 | Восход А2s - 04 A2n - 02 A2y - 23 (24.06.06) | Заход С2s - 21 C2n - 19 C2y - 16 | Восход A1s - 08 A1n - 06 A1y - 03 | Заход C1s - 15 C1n - 13 C1y - 10 | Восход A2s - 08 A2n - 06 A2y - 03 | Заход C2s - 15 C2n - 13 C2y - 10 |
| Полдень (B) | B1s - 13 B1n - 11 B1y - 08 | B2s - 13 B2n – 11 B2y - 08 | B1s - 12 B1n – 10 B1y - 07 | B2s - 12 B2n – 10 B2y - 07 |
| Полночь (E) | E1s – 01(25.06.06) E1n – 23 E1y- 20 | E2s-01(26.06.06) E2n - 23 E2y - 20 | E1s - 00 E1n -22 E1y - 19 | E2s - 00 E2n – 22 E2y - 19 |

Середина отрезка восход-заход есть истинный полдень - время максимальной ионизации слоя DE и наихудшего прохождения.Значит середина отрезка заход-восход есть полночь-время наименьшей ионизации DE-слоя и наилучшего прохождения. Исходя из наших рассуждений следует,что после восхода Солнца,в точке А,ионизация DE-слоя растет.Проходит максимум в точке В-полдень,середине отрезка восход-заход,после чего уменьшается.Проходит точку С-заход и стремится к минимуму в точке E-полночь, середине отрезка заход-восход.После этого ионизация вновь увеличивается,прохождение постепенно ухудшается.Следовательно состояние нижних слоев ионосферы в моменты восхода или захода Солнца приблизительно одинаково.

Теперь построим четыре простых,но наглядных,графика изменения качественного состояния слоя DE ионосферы,два летних и два зимних.По вертикальной оси-ось ионизации слоя DE,в условных единицах измерения,отложим несколько отрезков.По горизонтальной оси-ось времени,48 часовых отрезков с началом в точке 00 часов 24 июня и 23 декабря соответственно.Рисуем в одной системе координат и в одном масштабе все графики для г.Самары(s),г.Новосибирска(n),г.Якутска(y)[см.рис.1-2 лето,рис.3-4 зима].

График 1.(рис.1) Лето,24-25 июня 2006г.,трасса Самара-Новосибирск.

График 2.(рис.2) Лето,24-25 июня 2006г.,трасса Самара-Якутск.

График 3.(рис.3) Зима,23-24декабря 2006г.,трасса Самара-Новосибирск.

График 4.(рис 4) Зима,23-24 декабря 2006г.,трасса Самара-Якутск.

Обратимся к графикам. Штрих-пунктирной линией на всех рисунках отмечено общее, после захода Солнца в г.Самаре и до восхода в г.Новосибирске или г.Якутске,ночное время суток на всей трассе.На графике1 это время с 21ч.MSK 24 июня до 02ч. MSK 25 июня 2006г.Оба минимума ионизации DE-слоя,новосибирский и самарский (E1n и E1s), находятся внутри этого ночного промежутка времени.Это говорит о том,что можно, не смотря на летнее время,ожидать прохождение в данном направлении,максимум которого придется на отрезок времени E1n-E1s.Заштрихованная часть графика E1n-E1s является отрезком времени наименьшей ионизации DE-слоя по всей трассе.Следовательно это и есть искомое время наилучшего прохождения между г.Самарой и г.Новосибирском на эту ночь.

Летнее прохождение в диапазоне 160м. весьма слабое и не устойчивое.Ночи коротки,ионизация DE-слоя даже в минимуме высока.Очень высок уровень атмосферных помех (QRN).Но,тем не менее,Западно-Сибирские и Средне-Азиатские станции, находящиеся в этом часовом поясе,не часто,но появляются в европейском эфире. 
Посмотрим на график 2.

Оба минимума ионизации DE-слоя, якутский и самарский(E1y и E1s),находятся за пределами общего ночного времени.Значит,ожидать летом прохождение на районы Восточной Сибири и Дальнего Востока из Европы-это не оправданная трата сил и времени.

Теперь рассмотрим зимние графики 3 и 4. Прохождение на трассе Самара-Новосибирск улучшится, т.к. увеличится продолжительность общего ночного промежутка времени.За короткий день DE-слой будет набирать меньшую степень ионизации.В силу этого минимум ионизации DE-слоя будет более глубоким.В графике трассы Самара-Якутск тоже изменения.Оба минимума ионизации находятся в общем,довольно продолжительном,ночном времени.Прохождение на этой трассе более чем реально.В это время зимой очень часто,в диапазоне 160м., в Поволжье, слышны радиолюбительские станции не только Восточной Сибири,но и Дальнего Востока.

В заключении дам несколько общих советов.Данная метода не отображает реального состояния слоев D и E ионосферы.Она носит рекомендательный характер,хотя и довольно точно определяет время наилучшего прохождения на выбранную дату и трассу.Метода обратима по направлению, т.е. можно моделировать время прохождения как с запада на восток,так и с востока на запад.Отсутствие радиолюбительских станций интересующего Вас региона,в ожидаемое время,не означает отсутствие прохождения,ведь это еще и человеческий фактор.Обязательно обратите самое пристальное внимание на качество Вашей аппаратуры и антенно-фидерных устройств.Диапазон 160м. является самым сложным в проведении дальних радиосвязей.

Отдельное спасибо моему брату Виктору (RU0ABD) за помощь по отработке данной методы.

До встречи в эфире, всем 73 и дальних QSO!

Опубликовано в журнале «Радиомир КВ и УКВ» № 2 за 2006г.