### Ремонт перебитого кабеля

### Cайт радиолюбителей Тульской области http://www.tularadio.ru

Если Вы преребили кабель, как восстановить, хотя бы временно, но надежно - соединение? Для таких случаев предлагаем воспользоваться способом временного восстановления кабеля. Потери при таком варианте сращивания практически нулевые, но для длительного использования и открытых мест он не хорош, т.к. со временем туда все равно попадет вода.

Рарезать кабель, снять внешнюю изоляцию

Отогнуть экран, оголить внутреннюю жилу

Скрутить внутренние жилы

Закрепить внутренние жилы

Изолировать внутреннюю жилу

Восстановить внешний экран

Восстановить внешнюю изоляцию

Были произведены эксперименты по замеру потерь передаваемой мощности на разных соединениях кабля:

| тип соединения | затухание |
| --- | --- |
|  | практически нет |
|  | практически нет |
|  | свыше 30% |